2. vaja - Spodnja frekvenčna meja širokopasovnega ojačevalnika

a.	Izmerite tokovno ojačanje tranzistorja . Zatem izračunajte vrednost R1 tako, da bo kolektorski tok približno 1 mA. Izmerite resnično vrednost kolektorskega toka. Opazujte vpliv veznega kondenzatorja na spodnjo frekvenčno mejo napetostnega ojačanja ojačevalnika. Vrednosti kondenzatorja naj bodo okrog 10, 100 in 1000 nF. Izmerjene vrednosti primerjajte z izračunanimi. Izmerite tudi napetostno ojačanje ojačevalne stopnje.

=                                           R1 =

IC izmerjeni =

| CV / nF | fm izrač / Hz | fm / Hz |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 100 |  |  |
| 1000 |  |  |

A0 =

Izračun in opis dogajanj v vezju:

b. Opazujte vpliv emitorskega kondenzatorja na spodnjo frekvenčno mejo napetostnega ojačanja ojačevalnika. Vrednosti kondenzatorja naj bodo 1, 10 in 100 F. Delovno točko tranzistorja nastavite tako (nastavljate jo z Uoff), da bo kolektorski tok približno 1 mA. Izmerite napetostno ojačanje stopnje in ga primerjajte z napetostnim ojačanjem prejšnjega vezja (a).

=			Uoff =

| CE / (F | fm izrač / Hz | fm / Hz |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 10 |  |  |
| 100 |  |  |

A0 =

Izračun in opis dogajanj v vezju:

c.	Izračunajte in izmerite spodnjo frekvenčno mejo in ojačanje (v dB).

fsp-izr. =			fsp-izm. =

AU-izr. =		AU-izm. =

Izračun in opis dogajanj v vezju: