3. vaja - Zgornja frekvenčna meja širokopasovnega ojačevalnika

a. 	Ugotovite vpliv bremena RL na potek ojačenja ojačevalnika. Delovno točko tranzistorja postavite tako, da bo kolektorski tok približno 1 mA. Narišite vezje za nastavitev delovne točke ter izračunajte vrednosti elementov.

| RL | AU | fzg |
| --- | --- | --- |
| 10 k( |  |  |
| 5 k( |  |  |
| 1 k( |  |  |

Vezje za nastavitev delovne točke, izračun elementov, opis dogajanj v vezju:

b. 	Ugotovite vpliv bremena RL na potek ojačenja ojačevalnika s povratno vezavo preko emitorskega upora Re. = 100. Delovno točko tranzistorja postavite tako, da bo kolektorski tok približno 1 mA. Narišite vezje za nastavitev delovne točke ter izračunajte vrednosti elementov.

| RL | AU | fzg |
| --- | --- | --- |
| 10 k( |  |  |
| 5 k( |  |  |
| 1 k( |  |  |

Vezje za nastavitev delovne točke, izračun elementov, opis dogajanj v vezju:

c. 	Dva tranzistorja vežite v kaskodno vezavo in ugotovite vpliv bremena na zgornjo frekvenčno mejo. Določite napajalno vezje tako, da bo mirovni kolektorski tok obeh tranzistorjev približno 1 mA, napetost na uporu RE naj bo 1V in napetost UCE obeh tranzistorjev večja od 1V. V sliko vpišite vrednosti elementov za nastavitev delovne točke in vrišite vezne ter blokirne kondenzatorje.

| RL | AU | fzg |
| --- | --- | --- |
| 10 k( |  |  |
| 5 k( |  |  |
| 1 k( |  |  |

Vezje za nastavitev delovne točke, izračun elementov in opis dogajanj v vezju: