4. vaja - Operacijski ojačevalnik

a.	Izmerite vhodno upornost sledilnika napetosti, izvedenega z operacijskim ojačevalnikom 741 pri frekvencah 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, ki mu z dodatkom upornosti pokvarite karakteristiko tako, da je njegova vhodna upornost približno 1 (!

| f/Hz | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rvh |  |  |  |

Izračun in opis dogajanj v vezju:

b.	Izmerite izhodno upornost sledilnika napetosti, izvedenega z operacijskim ojačevalnikom 741 pri frekvencah 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Operacijskemu ojačevalniku z dodatkom upornosti pokvarite karakteristiko tako, da bo njegova izhodna upornost približno 100 k(! Za meritev izhodne upornosti obremenite sledilnik napetosti tako, da bo njegova izhodna napetost enaka 90% napetosti odprtih sponk. Amplituda vhodnega signala naj bo 10 mV!

| f/Hz | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rizh |  |  |  |

Izračun in opis dogajanj v vezju:

c.	Izdelajte seštevalnik napetosti z ojačenjem 10 in narišite ustrezno vezavo! Kakšno sliko dobite na osciloskopu, če seštejete signala enake amplitude in frekvence 1000 Hz in 1010 Hz? Skicirajte!

Izračun:

d.	Izdelajte integrator napetosti in narišite ustrezno vezavo z vrednostmi izbranih elementov! Izmerite ojačanja napetosti pri različnih frekvencah!

| f/Hz | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au |  |  |  |  |  |

Izračun: